Российская Федерация

Республика Хакасия

Администрация Джиримского сельсовета

Ширинского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.12.2021                                               с.Джирим                                     № 59

Об утверждении актуализации

схемы водоснабжения и водоотведения

администрации Джиримского

сельсовета Ширинского района

Республики Хакасия на период до 2023 года.

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Устава муниципального образования Джиримский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить актуализацию схемы водоснабжения и водоотведения администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период до 2023 года, согласно Приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования (опубликования) и подлежит размещению на официальном сайте администрации Джиримского сельсовета https://adm-djirim19.ru

Глава Джиримского сельсовета                                                           А.А. Капран

Утверждена

Постановлением администрации

Джиримского сельсовета

от 01.12.2021 № 59

Актуализированная схема

водоснабжения и водоотведения

администрации Джиримского сельсовета

Ширинского района Республики Хакасия

на период до 2023 года

2021г

BBЕДЕHИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период до 2023 года разработана на основании следующих документов :

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;

- Федеральное закона от 07.12.2011 г № 41б-ФЗ «О водоснабжении и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федерального закона от 06.10.2003r №131 -ФЗ «Об об щи х принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006r. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания населения на территории Джиримского сельсовета Ширинского района Республит Хакасия.

Мероприятия   охватывают   следующие    объекты    системы    коммунальной инфраструктуры :

- в системе водоснабжения — водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные сети водопровода;

- в системе водоотведения — магистральные сети водоотведения, канализационные сети, очистные сооружения.

В условиях недостатка средств pecурсоснабжающих организаций на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников, в том числе за счет инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы ;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Джиримского сельсовета и анализом существующих технических и технологических проблем;

- цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы ;

-  перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения. срок реализации схемы и ее этапы ;

-  обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых pecypсах;

-  основные финансовые показатели схемы.

ПACПOPT

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ АДМИННСТРАЦИИ

ДЖНРИМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШИРИНСКОГО РАЙОНА РЕСІІУБЛНКИ ХАКАСИЯ

НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Наименование:  Схема водоснабжения и водоотведения администрации Джиримского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия на период до 2023 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации Джиримского сельсовета Ширинского района  Республики Хакасия.

Местонахождение проекта:

Россия, Республика Хакасия, Ширинский район, Джиримский сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 41б-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» ;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- CП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети  и сооружения».

Актуализированная	редакция CHHП	2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- CП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 * Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/1 1 С П (Свод правил) от 29 декабря 2011 года №13330 2012 ;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политик ;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Задачи схемы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- реконструкция и модернизация централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой потребителей Джиримского сельсовета ;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения pecypco- и энергосберегающих технологий ;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (ре конструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схемы:

Схема будет реализована в период с 2013 по 2023 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры :

Первый этап - 2013-2018 годы:

реконструкция существующих водозаборных узлов;

строительство магистральных водоводов для обеспечения водой вновь застроенных территорий 1-й очереди строительства;

строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

строительство новых скважин;

Второй этап - 2018-2023 годы:

реконструкция скважин ;

строительство канализационных очистных сооружений.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Джиримского сельсовета.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников. (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения и водоотведения.

- Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

Контроль за реализацией мероприятий схемы водоснабжения и водоотведения.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Джиримского сельсовета.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Джиримского сельсовета в пределах границ, установленных Законом Республики Хакасия от 07.10.2004г. № 63 «Об утверждении границ муниципальных образований Ширинского района и наделении их соответственно статусом муниципального района, городского, сельского поселения». Джиримский сельсовет наделен статусом сельского поселения.

Село Джирим является единственным населенных пунктом Джиримского сельсовета, а так же его административным центром. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2012 года — 841 человек.

Территория поселения входит в состав Ширинского района Республики Хакасия. Удалённость от районного центра п. Шира составляет 50 км, от столицы Республики Хакасия г. Абакана — 220 км. На северо-западе и севере сельсовет граничит с Орджоникидзевским районом, на северо-востоке с Новоселовским районом Красноярского края, на востоке с Боградским районом, на юго-востоке с муниципальным образованием Воротский сельсовет, на юго-западе с муниципальным образованием Соленоозерный сельсовет. Сложившееся сельское расселение отражает тесную взаимосвязь физико-географических условий, исторических особенностей заселения территории и ее хозяйственного освоения.

На перспективу сложившаяся система расселения сохранит свою структур у. Градостроительное развитие предлагается осуществлять в границах существующих населенных пунктов или с учетом их расширения.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса администрации Джиримского сельсовета:

| № п/п | Наименование объекта | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./м‘ | 370/16788,0 |
|  | в том числе: муниципальный жилищный фонд | ед./м2 | 124/6076 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 1 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 1/0,68 |
|  | Тепловые сети | км. | 0,89 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 0,89 |
| 4 | Водопроводный сети | км. | 8,109 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 8,109 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые организацией жилищно- коммунального комплекса поселения:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Жилой фонд | ед. | 0 |
| 2 | Объекты управления образования: МБДОУ д/с №8 «Золотой ключик» | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения: Джиримская амбулатория | ед. | 1 |
| 4 | Объекты культуры | ед. | 0 |
| 5 | Объекты торговли | ед. | 0 |

Перечень и наименование организаций жилищно-коммунального комплекса

поселения:

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | MУП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим» | тепло-, водоснабжение |

Прнродно-климатические условия

Климат — резко континентальный, с продолжительной (до 7 месяцев) холодной зимой и кратковременным, но сравнительно жарким летом. Характерны низкие зимние температуры, застой холодного воздуха. Зимой здесь располагается  северо-восточный отрог мощного Сибирского антициклона, обуславливающий слабые ветры и устойчивую стратификацию атмосферы.

Термический режим территории характеризуется низкими зимними температурами, сравнительно высокими летними, значительными колебаниями температуры воздуха, как в течение года, так и суток.

Наиболее холодным месяцем является январь. Средняя температура января составляет -25 °С. Зимой характерной особенностью климата являются часто наблюдающиеся температурные инверсии воздуха, формирующие застойные явления в атмосфере, которые препятствуют рассеиванию промышленных выбросов и самоочищению атмосферы. Наиболее теплым месяцем является июль. Средняя температура июля находится в диапазоне от +18 до +24 °С. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 210 дней.

Ветровой   режим	формируется	под воздействием	широтной	циркуляции.

Преобладающими ветрами являются западные и юго-западные ветры. Значительное

влияние на направление ветров оказывают орографические условия. Среднегодовая скорость ветра составляет от 2 до 4 м/с. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в мае и ноябре, когда скорость ветра иногда превышает 15 м/с, что приводит к выдуванию почв и образованию пыльных бурь. При антициклональном характере погоды над рассматриваемой территорией наблюдается большая повторяемость штилей и слабого ветра. Средние скорости ветра зимой порядка 1,1-3,6 м/сек.

Кодовое количество осадков составляет 300-700 мм. Около 75 % осадков выпадает в теплый период года, наибольше е количество осадков выпадает в июле-августе, наименьшее — в феврале-марте. Общее количество осадков из года в год увеличивается, особенно в теплый период.

Высота снежного покрова определяется количеством выпавших осадков в зимний период и его плотностью. Снежный покров появляется в конце октября — начале ноября. Число дней со снежным покровом колеблется от 120-170 дней. Высота снежного покрова составляет 10-30 см, общее количество осадков, выпадающих в виде снега 20-25 % от годовой суммы.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от

60 до 75 %. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август-сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Термины и определения

В настоящей схеме водоснабжения и водоотведения Джиримского сельсовета используются следующие термины и определения:

«водовод» — водопроводящее сооружение, сооружение для пропуска (подачи) воды к месту её потребления;

«источник водоснабжения» — используемый для водоснабжения водный объект или месторождение подземных вод;

«расчетные расходы воды» — расходы воды для различных видов водоснабжения, определенные в соответствии с требованиями нормативов ;

«система водоотведения» — совокупность водоприемных устройств, внутриквартальных сетей, коллекторов, насосных станций, трубопроводов, очистных сооружений водоотведения, сооружений для отведения очищенного стока в

окружающую среду, обеспечивающих отведение поверхностных, дренажных вод с территории поселений и сточных вод от жизнедеятельности населения, общественных, промышленных и прочих предприятий;

«зона действия (технологическая зона) объекта водоснабжения» - часть водопроводной сети, в пределах которой  сооружение  способно обеспечивать нормативные значения напора при подаче потребителям требуемых расходов воды;

«зона действия (бассейн канализования) канализационного очистного сооружения или прямого выпуска» - часть канализационной сети, в пределах которой сооружение (прямой выпуск) способно обеспечивать прием и/или очистку сточных вод;

«схема водоснабжения и водоотведения» — совокупность элементов графического

представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения и водоотведения на расчетный срок;

«схема инженерной инфраструктуры » — совокупность графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития инженерной инфраструктуры на расчетный срок;

«электронная модель сети водоснабжения и (или) водоотведения» — комплекс программ и баз данных, описывающий топологию наружных сетей и сооружений водоснабжения и (или) водоотведения, их технические и режимные характеристики и позволяющий проводить гидравлические расчеты.

CXEMA ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. ТЕХНИКО — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯННЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.1. Системы и структура водоснабжения

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности сельского поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

В настоящее время на территории Джиримского сельсовета система централизованного водоснабжения развиты средне. Централизованное холодное водоснабжение осуществляется на 40%. Графические схемы существующих основных сетей водоснабжения показаны на рисунке. Горячего водоснабжения на территории поселения нет. Эксплуатацию систем водоснабжение в Джиримском сельсовете осуществляет одно

предприятие МУП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим»

1.2. Существующие источники водоснабжения.

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Джиримского сельсовета являются подземные воды. Подземные воды забираются водозаборными скважинами. Колодцы под скважины

изготовлены из бетонных колец, оснащены монтажными люками с металлическими

крышками. Оголовки скважин бетонные. В центральном колодце имеется кран для отбора проб воды.

В целях санитарной охраны источников водоснабжения, используемых для питьевых

и коммунально-бытовых нужд, а также территорий, на которых они расположены,

организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) в составе первого поясов.

Первый пояс (строгого режима), размером 30x30м включает территорию заборных

скважин и плошадок водопроводных сооружений. Его значение - защита от случайного

или умышленного загрязнения или повреждения.

1.3. Существующие сооружения системы водоснабжения.

Существующая в Джиримском сельсовете модель системы водоснабжения была принята исходя из местных природных условий, характера потребления воды и экономического обоснования. А также характеристики природных источников водоснабжения, их мощность, качество воды, расстояние от источников до снабжаемых объектов.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения осуществляется через

магистральные сети от артезианских скважин. Скважины работают круглосуточно в

полуавтоматическом режиме. Насосы размещены непосредственно в колодцах скважин и

подают воду в водонапорные башни или емкостные резервуары, служащие для целей

регулирования уровня и создания запаса воды в системе водоснабжения. Далее - в

разводящие сети водопровода (Рисунок 1).

Рисунок 1

Сооружения для подготовки и очистки воды отсутствуют.

В целях обеспечения противопожарной безопасности на территории поселения имеется 4 пожарных гидрантов, которые установлены на водопроводных сетях в специальных колодцах.

1.4. Существующие водопроводные сети.

Общая протяженность водопроводных сетей Джиримского сельсовета составляет 8,109 км.

Протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих холодным водоснабжением

население и социально значимые объекты - 8,109 км. Из них:

- 8,109 км - муниципальная собственность администрации Джиримского сельсовета,

эксплуатацию и хозяйственное ведение осуществляет МУП ЖКХ «Коммунальщик

с.Джирим»;

Указанные предприятия осуществляют регулируемые виды деятельности.

Характеристика существующих водопроводных сетей.

Таблица 1.

| Наименование населенного пункта | Место расположения водопровода | Протяженность, (км), диаметр труб (мм) | Материа лы труб | Год строитель ства | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Джирим | ул. Мира | 0,9-100 | ПНД | 2013 | 1 |
|  | ул. Мира | 0,4-100 | ПНД | 2009 | 10 |
|  | ул. Целинная | 0,7-100 | ПНД | 1999 | 50 |
|  | ул. Целинная | 0,3-100 | ПНД | 2012 | 3 |
|  | ул. Кривцова | 0,5-100 | ПНД | 1999 | 50 |
|  | ул. Кривцова | 0,3-100 |  | 2013 | I |
|  | ул.Юбилейная | 0,8-90 | ПНД | 1988 | 80 |
|  | ул. Козлова | 1,1-90 | ПНД | 1991 | 72 70 |
|  | ул. Журавлиные дали | 1,8-100 | ПНД | 1991 |  |
|  | Закольцовки | 1,31 -100 | ПНД | 1999 | 50 |

Водопроводная сеть представляет собой замкнутую систему водопроводных труб. Водопроводные сети вьшолнены  из следующих материалов:

- ПНД — 8,109 км.

Глубина прокладки	водопроводов составляет	3,0—3,5	метра.   Давление  в водопроводной сети составляет 2,0 — 5,0 атмосферы.

1.5. Существующие технические и технологические проблемы систем водоснабжения.

Основная часть водопроводной системы была построена за счет финансовых средств

предприятий сельского хозяйства и введена в эксплуатацию в 60-х - 80-х годах.

Существующая система водоснабжения населенного пункта с.Джирим была построена для нужд сельхозпроизводства и населения. В настоящее время водопроводная система полностью находится в муниципальной собственности. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей производится в 2012- 2013 годах.

Вследствие длительной эксплуатации, износ водопроводной системы, находящейся в

муниципальной собственности, составляет порядка 75%. Из-за частых порывов

водопроводных сетей и износа запорной арматуры возникают частые перебои в

водоснабжении населенных пунктов. Аварийное состояние водопроводных сетей не

позволяет обеспечить нормативное давление воды и качественное оказание

коммунальных услуг. Физический износ водопроводных сетей, а также внутренняя коррозия металлических трубопроводов во многом определяет качество питьевой воды для населения.

Финансовое положение муниципального предприятия, оказывающего услуги

водоснабжения, не позволяет провести модернизацию и капитальный ремонт систем

водоснабжения. Поэтому реконструкция и капитальный ремонт водопроводной сети села производится за счет федерального, регионального и местного бюджета.

Характеристика существующих источников и систем водоснабжения приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Xарактеристика существующих источников и систем водоснабжения.

| Наименование и Месторасположение водоисточника | Артезианская скважина №1 справа автодороги Новоселово-Шира, 200 м от с.Джирим | Артезианская скважина №1 справа автодороги Новоселово - Шира, 200 м от с.Джирим |
| --- | --- | --- |
| Дебет скважины, м /час | 20 | 19 |
| Марка водяного насоса | ЭЦВ — 8 — 25 - 100 | ЭЦВ — 8 - 25 - 100 |
| Производительность, м’/час | 18 | 17 |
| Мощность оборудования, кВт | 11 | 11 |
| Нaпop, м | 100 | 100 |
| Год бурения скважины по паспорту | 1992 | 1992 |
| Глубина скважины по паспорту на год бурения, м | 56 | 1 56 |
| Объем башни, м’ | 50 | 50 |
| Водопроводные сети, км | 8,109 | 8,109 |

2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Раздел «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения Джиримского сельсовета разработан в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются :

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- удовлетворение потребностей в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения  на  основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития системы водоснабжения:

- Проведение реконструкции и модернизации существующих источников и систем водоснабжения с целью повышения надежности функционирования централизованных систем, предотвращения чрезвычайных ситуаций в питьевом водоснабжении и ликвидацию их последствий.

- Внедрение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения, включая приборный учет количества воды, забираемый из   источника   питьевого   водоснабжения,   количества   подаваемой и расходуемой воды.

- Соблюдение технологических, экологических и санитарно-эпидемиологических требований при заборе, подготовке и подаче питьевой воды потребителям.

- Обеспечение получения потребителями питьевой воды, качество которой соответствует гигиеническим нормативам.

- Осуществление производственного контроля качества воды в источниках питьевого водоснабжения и централизованных распределительных системах.

- Обеспечение режима бесперебойной подачи питьевой воды абонентам- потребителям.

7.   Обеспечение экономической обоснованности затрат организаций, осуществляющих эксплуатацию централизованных систем, на забор и бесперебойную подачу воды потребителям.

8. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере водоснабжения.

9. В ходе реализации мероприятий схемы водоснабжения планируется достижение

следующих целевых показателей:

- повышение надежности и бесперебойности систем водоснабжения;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- приведение качества подаваемой воды до нормативных показателей;

- повышение энергоэффективности систем водоснабжения;

- обеспечение доступности населения услугами централизованного водоснабжения.

3. БАЛАНСЫ ВОДОСНАБЖЕННЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ.

3.1. Водный баланс подачи и реализации воды по зонам действия источников.

Водный баланс подачи и реализации воды отражен в таблице 3, по предприятию осуществляющее регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения населения и объектов социально-бытовой сферы.

Баланс подачи и реализации воды

Таблица 3.

| Наименование эксплуатирующей организации | Поднято воды | Подано воды в сеть | Полезный отпуск воды |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт 2011r. | Факт 2012r. | Прогноз 2013r. | Прогноз 2014г. | Факт 2011г. | Факт 2012r. | Прогноз 2013r. | Прогноз 2014г. | Факт 2011 г. | Факт 2012r. | Прогноз 20 l3r. | Прогноз 2014г. |
| MYП ЖKX «Коммунальщик с.Джирим» | нет данных | нет данных | 35,36 | 19,91 | нет данных | нет данных | 35,36 | 19,91 | нет данных | нет данных | 31,87 | 18,12 |
| итого | - | - | 35.36 | 19.91 |  |  | 35.36 | 19.91 |  |  | 31,87 | 18,12 |

3.2. Оценка фактически неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке.

Неучтенные расходы и потери воды разделяются на 2 rруппы:

полезные расходы воды;

потери воды.

Полезные расходы воды включают в себя технологические нужды для эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, пожаротушение и обслуживание пожарных гидрантов, организационно-учетные расходы.

Потери воды при ее транспортировке включают в себя утечки воды в водопроводных системах в следствие износа и аварийности водопроводов, трещин и изломов водопроводных труб, утечки через уплотнения сетевой арматуры, самовольное

пользование и несанкционированные врезки в водопровод, а также потери воды за счет естественной убыли, потери и утечки по невыясненным причинам, скрытые утечки и потери воды.

Неучтенные расходы и потери воды эксплуатирующих предприятий составляют в среднем - 10,1 %

Неучтенные расходы и потери воды при ее транспортировке таблица 4 показан по предприятию осуществляющее регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения населения и объектов социально-бытовой сферы.

Расходы и потери воды при ее транспортировке

Таблица 4

куб.м.

| Наименование эксплуатирующей организации | Расходы воды на технологические и противопожарные нужды | Потери воды |
| --- | --- | --- |
|  | факт 2011г. | Факт 2012г. | прогноз 201Зг. | прогноз 2014г. | факт 2011 г. | факт 2012г. | прогноз 201Зг. | прогноз 2014г. |
| MУП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим» | нет данных | нет данных | 200 | 200 | нет данных | нет данных | 3290 | 1590 |
| ИТОГО |  | - | 200 | 200 | - | - | 3290 | 1590 |

3.3. Коммерческий приборный учет воды.

Оснащенность водозаборных сооружений приборами учета:

1 - не оборудована;

2- оборудована.

Оснащенность приборами учета многоквартирных жилых домов, имеющих

техническую возможность установки общедомовых и индивидуальных приборов учета

(ОДПУ, ИПУ) и частных домовладений, имеющих централизованное водоснабжение,

представлена в таблице 5.

Оснащенность приборами учета воды потребителей жилого сектора.

Таблица 5.

| Наименование эксплуатирующей организации | Многоквартирные дома | Частные домовладения |
| --- | --- | --- |
|  | Вceгo | Установлено ОДПУ | Кол-во квартир | Установлено НГІУ | Вceгo | Установлено ИГІУ |
| MYП ЖKX «Коммунальщик с.Джирим» | нет |  |  |  | 326 | 5 |

В 2013 - 2018 годах планируется завершить установку приборов учета в частных домовладениях, государственных учреждениях.

  - 3.4.  Аналнз резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения поселения в зонах действия источников.

Производственные мощности системы водоснабжения поселения показаны в таблице 6.

Таблица 6.

| Наименование эксплуатирующей организации | Показатели | Ед. измер. | Отчетный период 2012г. | Регулируемый период 201Зг. | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MYП ЖKX « Коммунальщик с.Джирим» | Количество водозаборов | шт | 1 | 1 | 1 |
|  | Мощность водозаборов: сутки/год - установленная - фактическая - резервная |  | нет данных | 432/1 57680 96,9/35360 335,1/122320 | 432/1 57680 54,5/19910 377,5/137605 |
|  | Поднято воды: сутки/год |  | нет данных | 96,9/35360 | 54,5/19910 |
|  | Подано воды в сеть: сутки/год | м2 | нет данных | 96,9/35360 | 54,5/19910 |
|  | Полезный отпуск воды: сутки/год - всего - на нужды предприятия - потребителям - потери воды | м2 | нет данных | 87,8/32070 0,5/200 87,3/31870 9/3290 | 50,1/18320 0,5/200 50/181 20 4,4/1590 |
|  | Фактическое потребление : сутки/год | м’ | нет данных | 96,9/35360 | 54,5/199 10 |

Анализ показателей мощности существующих водозаборов, а также баланса водопотребления свидетельствует о наличии резервов производственных мощностей водозаборов и дефицит производственных мощностей линейных объектов систем водоснабжения.

  - 3.5. Фактическое и ожидаемое потребление воды.

Фактическое данных потребление воды по поселению за 2012 год — нет. Ожидаемое потребление воды составит:

- годовое — 19,91 мЗ/год;

- среднесуточное — 54,5 м'/суп;

- максимальное суточное — 60 м'/сут.

  - 3.6. Структура потребления воды.

Структура потребления воды определена по отчету ресурсоснабжающей организации, эксплуатирующей систему водоснабжения поселения. Планируемый 2013 год. Структура потребления воды распределяется следующим образом (Таблица 7):

Таблица  м3/год

| Наименование эксплуатирующей организации | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- |
|  | Всего | Предприятия, финан-ые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| МУГІ ЖKX «Коммунальщик | 31 870 | 1430 | 29850 | 590 |

3.7. Оценка расходов воды на водоснабжение по типам потребителей.

По прогнозам регулируемой организации, осуществляю щей в поселении деятельность по водоснабжению, расход воды по типам потребителей ожидается в следующих объемах, на планируемый 2013 год, показанных в таблице 8:

Таблица 8.  м3 /год

| Наименование эксплуатирующей организации | Отпущено воды по категориям потребителей |
| --- | --- |
|  | Всего | Предприятия, финн-ые из бюджетов всех уровней | Население | Прочие потребители |
| MYП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим» | 31 870 | 1430 | 29850 | 590 |

Ожидается незначительный рост потребления воды от факта 2013 года:

- населением - за счет ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов, полива приусадебных участков, содержания домашнего с кота и птицы;

- бюджетными предприятиями и организациями.

3.8. Фактические и ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям.

Фактические неучтенные расходы и потери воды за 2012 год — нет данных.

Ожидаемые неучтенные расходы и потери воды при ее передаче по водопроводным сетям предполагается на уровне 9,0% от подъема воды

3.9. Фактическая и ожидаемая подача воды головными сооружениями системы водоснабжения.

Фактическая и ожидаемая подача воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть сформирована на основании данных о потреблении воды и величине неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке. Данные приведены в таблице 9.

Таблица 9.

| Наименование эксплуатирующей организации | Фактическая подача воды | Ожидаемая подача воды |
| --- | --- | --- |
|  | годовая | средне- суточная | максим. суточная | годовая | средне- суточная | максим. суточная |
| MYП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим» | 35360 | 96,8 | 1 02,0 | 19910 | 54,5 | 60 |

3.10. Сведения о максимальном водозаборе локальных систем водоснабжения.

Локальных систем водоснабжения на базе ведомственных сооружений водоподготовки в Джиримском сельсовете нет.

3.11. Сведения об организации, наделенной статусом гарантирующей организации

MYП ЖКХ «Коммунальщик с.Джирим», осуществляющая регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в поселении, наделена статусом гарантирующей организации.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И

МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Предложения по реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения.

Анализ производственных мощностей систем водоснабжения поселения в зонах действия источников, а также фактического и ожидаемого объема водопотребления с учетом максимального водозабора головными сооружениями систем водоснабжения показывает, что существующие источник водоснабжения достаточны для покрытия расходов на перспективу развития поселения.

Генеральным планом Джиримском сельсовета не предусматривается изменений в существующей cxeме организации водоснабжения.

Для устойчивого функционирования и повышения надежности систем водоснабжения в соответствии с действующими нормативами предлагается осуществить реконструкцию и модернизацию существующих систем, обеспечивающих централизованное водоснабжение населения и социально значимые объекты бюджетной сферы. Применение новых технологий и материалов позволит значительно сократить финансовые затраты при проведении реконструкции и модернизации, а также в разы увеличить сроки службы реконструируемых объектов.

Предложения включают в себя такие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижению затрат на производство и передачу воды, снижению потерь и непроизводительных расходов при передаче воды потребителям, а также сокращению расхода воды на собственные нужды предприятий:

- проведение инвентаризации водопроводного хозяйства;

- установка приборов учета на водозаборных сооружениях;

- замена существующих глубинных насосов на энергоэффективные, применение частотных преобразователей;

- ремонт и очистка скважин ;

- установка на водозаборных узлах резервных источников энергоснабжения;

- проведение работ по реконструкции и замене изношенных основных водоводов, предлагается заменить стальные трубы водоводов на трубы из ПНД;

- проведение работ по замене запорной арматуры на водозаборных устройствах.

4.2. Предложения по строительству, реконструкции и модерннзацни линейных объектов систем водоснабжения.

Процент износа водопроводных сетей поселения составляет порядка 50%, по этой причине регулярно происходят порывы и утечки. Финансовые средства ресурсоснабжающих организаций позволяют производить местное устранение аварий.

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация водопроводных сетей позволит значительно уменьшить потери воды и повысить надежность и качество предоставляемых услуг населению и социально значимым объектам бюджетной сферы, повысить надежность работы систем водоснабжения, качество питьевой воды.

Предлагается выполнить следующие мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации существующих линейных объектов систем водоснабжения:

- выполнить работы по реконструкции существующих изношенных водоводов и водопроводных сетей с применением полиэтиленовых труб общей протяженностью 2,2км;

- произвести замену изношенной сетевой арматуры с установкой арматуры из материалов нового типа;

- провести ремонт и переоборудование существующих пожарных гидрантов на водопроводных сетях;

-  полностью оборудовать индивидуальными приборами учета (ИПУ) частный жилой фонд для учета и контроля фактического потребления ресурсов;

- в перспективе предусмотреть возможность строительства сети поливочного водопровода отдельно от водопровода хозяйственно- питьевого назначения;

- провести ревизию водопроводных сетей с целью выявления и исключения незаконного водопользования.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения не окажет значительного воздействия на условия землепользования, геологическую среду и экологическую ситуацию в районах производства работ.

Прокладка трассы реконструируемых сетей водопровода принята в створе или по следу существующей сети. Это наиболее экономичное и целесообразное решение задачи.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, охраны и рационального использования природных ресурсов в период реконструкции и модернизации водопроводных сетей запланированы следующие мероприятия:

- грунт от срезки растительного слоя складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончании комплекса ремонтных работ все временные сооружения подлежат разборке и вывозу;

- строительный мусор и отходы производства подлежат вывозу на специальный полигон автотранспортом с укрытием брезентом или пленкой.

Негативное воздействие на атмосферный воздух во время строительных работ носит кратковременный характер. Для уменьшения выбросов в атмосферу загрязняющих веществ предусматриваются следующие мероприятия :

- контроль за работой техники в период вынужденного просто я или технического перерыва в работе, стоянка техники в эти периоды разрешается только при неработающем двигателе;

- рассредоточение во время работы строительных машин и механизмов, не задействованных в едином непрерывном технологическом процессе.

При реконструкции водопроводных сетей не происходит изменение рельефа, нарушение параметров поверхностного стока, гидрогеологических условий.  Для исключения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия:

-  строгое соблюдение технологических режимов водозаборных сооружений артезианских скважин, сетей водопровода;

--обеспечение надежной эксплуатации, своевременной ревизии и ремонта всех звеньев системы водоснабжения, включая насосное и автоматическое оборудование ;

-  устройство автоматизированной системы управления технологическими процессами, аварийной сигнализации и отключения электрооборудования в случае аварийной ситуации.

Таким образом уровень негативного воздействия на окружающую среду будет минимальным и не нанесет значительного ущерба при условии выполнения запланированных мероприятий.

6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Объем капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений определяется по объектам-аналогам и видам работ.

Сметная стоимость реконструкции и модернизации основных объектов, инженерных сетей и сооружений определена на основании проектных данных, чертежей и спецификаций физических объемов работ, прямым расчетом по расценкам ТЭР.

Финансовые затраты на реконструкцию и модернизацию инженерных сетей и сооружений систем водоснабжения включают в себя расходы на следующие виды работ:

-  строительно-монтажные работы;

-  работы по замене оборудования и сетей с улучшением технико-экономических характеристик;

-  приобретение материалов и оборудования;

-  мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем водоснабжения.

Ориентировочный объем капитальных вложений на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения составляет 21,2 миллионов рублей.

В том числе по годам :

- 2012 —2018 rr —15,7 млн. руб.;

- 2019 —2023 гг —5,5 млн.руб.

Источники финансирования:

- собственные средства ресурсоснабжающих организаций —0,1 млн. руб.;

- финансовые средства поселения — 0,7 млн.руб.;

- федеральный бюджет — 15,6 млн.руб.;

- региональныйй бюджет — 4,8 млн.руб.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Целевые	показатели	развития	централизованной	системы водоснабжения представлены в таблице 10.

№ п/п

Показатели

Таблица 10.

Единица	Планируемый	Планируемые измерения		показатель		целевые

2013г.	показатели

- Показатели качества воды

1.1.	Доля проб питьевой воды,

1.2.

соответствующей нормативным	%

требованиям, подаваемой в распределительную сеть Доля проб питьевой воды в

водопроводной распределительной             %

сети, соответствующих нормативным требованиям

100

100

100

100

- Показатели надежности и бесперебойности услуг

2.1.

2.2.

Удельное количество повреждений на водопроводной сети

Доля уличной водопроводной сети нуждающийся в замене (реконструкции)

Ед./1 км	0	0

%	30	0

Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

3.1.

3.2.

3.3.

Энергоэффективность водоснабжения Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими приборами учета Уровень неучтенных расходов и потерь воды на водопроводных сетях

кВт/тыс.м’

%

%

611

0

9,0

440

100

5,4

- Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения

4.1.	Доля населения, проживающего в

индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения

%	48

100

- Показатели качества обслуживания абонентов

  - Относительное снижение годового	%	80

количества отключений жилых домов

- Показатели соотношения цены и эффективности

6.1.

Инвестиции в реконструкцию модеднизацию сооружений за период

Млн.руб.

4,0

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫЙ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Бесхозяйных водопроводных сетей на территории администрации Джиримского сельсовета - не выявлено.

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Существующее положение

Централизованная система канализации жилых и общественных зданий в Джиримском сельсовете отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых стоков происходит в придомовые водонепроницаемые выгребные ямы. Вывоз нечистот производится специальным автотранспортом на санционированную свалку, расположенную северо - восточнее (по дороге в с. Новоселово) на расстоянии 1 км от с.Джирим.

Для сбора бытового мусора от населения предусматривается 11 бетонированных площадок 2x2,5м. для установки одного контейнера на площадке. По мере накопления в контейнерах твердых бытовых отходов они вывозятся на полигон ТБО.

Ситуацию с системами хозяйственно-бытовой канализации следует признать неудовлетворительной. Это связано с необеспеченностью канализационными системами и отсутствием очистных сооружений.

Генеральным планом поселения решение этой проблемы не отражено.